## Slide 1: Lab2 Simple DMA FPGA Test
Mintaek Lim
2024.01.31

## Slide 2: Outline
Result
Errors
QA

## Slide 3: Result
./reg_rw /dev/xdma0_user 0x0000000c w 0x00000001
./reg_rw /dev/xdma0_user 0x0000000c w 0x00000002
mode_reg = 1
mode_reg = 2

## Slide 4: Errors
✅
✅
✅
✅
✅
✅
❌
module은 있는데 device가 인식이 안된다???

## Slide 5
load_driver.sh
① 실행 권한 확인
② 기존 module 삭제
④ insmod의 에러 확인
- 앞 단계 진행했으면 무사통과
③ fpga와 shell을 연결해주는 module을 설치
⑤ /proc/devices에 xdma device가 있는 지 확인
위에서 make 했던 driver를 설치함
⤴️
- /proc/devices : 시스템에 로드된 device driver의 목록을 저장
- vivado에서 bitstream을 program하면 자동으로 xdma가 생성

## Slide 6: Errors
Reasonable & Possible Reason
-> APB_slave의 latch 문제
APB write command로
값을 저장하는 register들
Interface에 문제가 생긴 듯함

## Slide 7: Errors
Reason
-> APB_slave의 latch 문제
PADDR = SRC_ADDR 일 때 :
reg_src_addr 이외의 register들에서 latch가 발생??

## Slide 8: Errors
Solution
각 register들의 curr_state와 next_state를 구분해서 해결

## Slide 9: Errors
Solution
APB_Slave 부분 수정 후 fpga에 bitstream 올리면 자동으로 device에 xdma가 성공적으로 생성됨
load_driver.sh도 정상적으로 동작함
DMA command에 따라 register에 값을 write한다!

## Slide 10: Result
./reg_rw /dev/xdma0_user 0x0000000c w 0x00000001
./reg_rw /dev/xdma0_user 0x0000000c w 0x00000002
mode_reg = 1
mode_reg = 2

## Slide 11
Thank you and QA!